Karta katalogowa urządzenia RSP01. firmy Z.P.H.U. Metroster

| Z.P.H.U. Metroster Andrzej Lech 87-100 Toruń, ul. Świętopełka 34m4 tel.: 600 052744 e-mail: metroster@gazeta.pl www.metroster.pl | RSP01 -konwerter sygnałów interfejsu RS232 na sygnał pętli prądowej +-20mA |
| --- | --- |
| Praca z magistralą dwuprzewodową w standardzie pętli prądowej CLO+-20mA, Konwersja sygnałów TX i RX interfejsu RS232, Dwa poziomy napięć, programowanych ustawieniem zworki, zasilających nadajnik pętli prądowej 12V albo 24V, Odbiornik sygnału pętli prądowej z dyskryminatorem napięcia 10V albo bez – wybór ustawiany zworką, Szybkość transmisji danych do 19,2 kbps zależna od długości i rodzaju kabli. Urządzenie pracuje transparentnie, bez ingerencji w format danych, Praca w trybie simlex, półduplex, duplex, Zasilanie zewnętrzne stacyjne –48V lub DC od 12V do max 55V, AC od 12V do 24V, Dowolna polaryzacja napięcia zasilającego na złączu zasilającym, Pobór mocy 2,25VA, Izolacja galwaniczna 1,5 kV pomiędzy zasilaniem a nadajnikiem pętli prądowej, Optoizolacja 5kV= pomiędzy odbiornikiem pętli prądowej a torem sygnałowym RS232, Optoizolacja 1,6kV= pomiędzy nadajnikiem pętli prądowej a torem sygnałowym RS232, Izolacja galwaniczna 2,5kV= interfejsu RS232 od zasilania, Izolacja galwaniczna 2,5kV= interfejsu RS232 od toru sygnałowego dla obu kierunków transmisji, Przyłączenie pętli prądowej i interfejsu RS232 przez osobne terminale śrubowe AK700/4, Przyłączenie zasilania zewnętrznego terminalem śrubowym AK950/2-5 Urządzenie w obudowie (Bopla CN22AK) zgodnej ze standardem IP40/DIN EN60529 do montażu w typowej szafce elektroinstalacyjnej. Montaż na szynie DIN 35mm zgodnej z DIN60715 TH35 Sygnalizacja stanu interfejsu RS232 jednokolorowymi diodami LED Sygnalizacja stanu i kierunku prądu 20mA w pętli prądowej diodami dwukolorowymi (czerwona/zielona) w obwodzie pętli prądowej na czole obudowy. |

Urządzenie RSP01 służy do połączenia interfejsu RS232 z dwuprzewodowym interfejsem pętli prądowej +-20mA. Urządzenie RSP01 jest konwerterem standardów z tym, że jest urządzeniem transparentnym jeśli chodzi o format i tempo transmisji danych. Zakłada się że, urządzenie pracuje bezbłędnie do szybkości 19,2 kbps w trybie pracy asynchronicznej. Rzeczywista osiągalna szybkość transmisji zależy silnie od jakości użytych kabli szczególnie tych łączących interfejsy 20mA. Dlatego, że pojemności tych kabli całkują prąd 20mA zniekształcając sygnał i w efekcie  przesuwają zbocza sygnałów  interfejsu RS232 po konwersji. Urządzenie nie posiada zabezpieczeń przed przepięciami.

Sygnały- interfejs RS232

- RX zacisk nr 8

- GND zaciski nr 7,6

- TX zacisk 5

Sygnały- interfejs CLO

- Data out B zacisk nr 4

- Data out A zacisk nr 3

- Data in B  zacisk 2

- Data in A zacisk 1

| Parametry transmisji |
| --- |
| Interfejs | RS232 | Pętla prądowa |
| Złącza | Złącze śrubowe AK700/4 - 2,5 mm max | Złącze śrubowe AK700/4 - 2,5 mm max |
| Długość linii | 15m-maks. | Kilkaset metrów. Zależy od prędkości transmisji i jakości kabli. |
| Ilość połączonych urządzeń: (duplex) | 1 | 1 |
| Zgodność ze standardami | EIA/TIA-232E,ITU-T V28 | pętla prądowa |
| Maksymalna prędkość transmisji | 19,2 kbps – zależy od długości i jakości kabli. |
| Typ transmisji | Asynchroniczna simplex, półduplex, duplex, |
| Sygnalizacja optyczna | Czerwona - zasilanie i gaśnie na aktywnym RX, Zielona świeci na aktywnym TX . | Dwukolorowa zielono-czerwona. Świeci kolorem zależnym od kierunku prądu. Dioda w obwodzie prądu. |
| Znamionowe warunki pracy |
| Napięcie zasilania | Napięcie stałe nieregulowane od 12V do 50V. Max 55V Napięcie zmienne od 12V do 24V-50Hz. |
| Moc pobierana | 2,25VA |
| Polaryzacja zasilania | Dowolna |
| Izolacja od zasilania | 1,5 kV= pomiędzy obwodem zasilania a torem sygnałowym interfejsu pętli prądowej, 2,5kV= pomiędzy obwodem zasilania a torem sygnałowym interfejsu RS232. |
| Optoizolacja | 5kV= pomiędzy odbiornikiem pętli prądowej a torem sygnałowym RS232, 1,6kV= pomiędzy nadajnikiem pętli Prądowej a torem sygnałowym RS232 |
| Temperatura otoczenia | Od 0 C do 60 |
| Wilgotność względna powietrza | Pracy: od 20% do 90% -bez kondensacji |
| Położenie w warunkach pracy | Pionowe; złącze zasilające powinno być na górze |
| Montaż | Na szynie DIN 35mm. Zgodnie ze standardem z DIN60715 TH35 |
| Ciężar | 0,25kg |
| EMC | Odporność na zakłócenia wg normy PN-EN 61000-6-1:2001. Emisja zakłóceń wg normy PN-EN 61000-6-3:2001. |
| Wymagania bezpieczeństwa | Zgodne z normą PN-EN 60950. |
| Środowisko pracy | Lekko przemysłowe |
| Obudowa i konektory. |
| Wymiary z konektorami | Wys. 84mm, dł. 110 mm szer. 23mm |
| Materiał | ABS |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Stopień ochrony zacisków | IP20 |